# Allegato n° 5

## CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI COMBUSTIONE

Trattandosi di un generatore a piastre tubiere piane saldate d’angolo la potenza massima del bruciatore deve essere rispondente a quanto precisato in sede di costruzione dal progettista del generatore (V.S.G.1.R.1.7).

### Tanto premesso la potenza massima del  bruciatore montato non deve comunque superare la potenzialità nominale del generatore con una tolleranza in più del 15% (vedasi circolare ex-ANCC n° 31/77).

Il generatore matricola ____________________________ risulta corredato di un bruciatore di costruzione __________________________________ idoneo per la combustione di _______ _________________________ avente una portata al Carico Massimo Continuo di Q=______ ____________________ kg/h o Nmc/h. Tale portata deve risultare non superiore al seguente valore:

Q <=  P x (Iv – Ia) x 1.15 /P.C.I.

dove:

P	= Producibilità di vapore					kg/h		__________

Iv	= Entalpia del vapore						Kcal/kg	__________

Ia	= Entalpia acqua alimento					Kcal/kg	__________

P.C.I.	= Potere Calorifico Inferiore					Kcal/kg	__________

Kcal/Nmc	__________

Per i generatori di acqua surriscaldata sarà

P x (Iv – Ia) = Potenzialità del generatore in Kcal/h ___________________.

Quindi passando ai valori:

Q <= ___________________

Data_______________							Il Tecnico